## Slide 1
OpenModelica超初級チュートリアル
7．プラントモデル
Copyright (C) 2019 Shigenori Ueda
Released under the MIT license
https://opensource.org/licenses/mit-license.php

## Slide 2
注意事項
・ 本チュートリアルは以下の内容が理解できていることを前提と
しております
「OpenModelica超初級チュートリアル1.解析モデルの作成と実行」
「OpenModelica超初級チュートリアル2.コーディング」
「OpenModelica超初級チュートリアル3.モデルのカスタマイズ1」
「OpenModelica超初級チュートリアル4.モデルのカスタマイズ2」
「OpenModelica超初級チュートリアル5.モデルのカスタマイズ3」
・ OpenModelica1.13.2 (64bit – windows版)を利用して
本チュートリアルは作成されています

## Slide 3
プラントモデル
プラントモデルの概要を理解し、既存ライブラリを確認してみましょう
プラントモデルが理解できるようになると？
様々な物理現象を計算できるようになる
オリジナルの物理ライブラリを作れるようになる
既存の物理ライブラリが何をしているか分かる

## Slide 4
プラントモデルと制御モデル
Modelicaの主要なモデルは大雑把に以下の２つに大別できます。
プラントモデル
モータやポンプなどの機械全般
制御モデル
プラントモデルを制御するため信号を出力する
制御信号
物理値
プラントモデル・・・機械の動きや流体の流れなど物理法則に従う挙動をシミュレートするためのモデル
制御モデル・・・ プラントモデルをコントロールするための信号や演算をシミュレートするモデル
制御モデルがなくプラントモデルだけの場合もあります

## Slide 5
プラントモデルと制御モデルの例
以下はMSLのプラントモデルと制御モデルのサンプルです。プラントモデルは回転するドライブトレイン(シャフトと負荷)であり、制御モデルで目標の回転速度となるようにプラントモデルにトルクを与えています。
Modelica.Blocks.Examples.PID_Controller
制御モデル
プラントモデル
目標の回転速度とプラントモデルの回転速度
目標値
計算値

## Slide 6
プラントモデルを勉強するために
プラントモデルには様々な物理現象に対応したコンポーネントを使用します。
各物理現象を共通の概念で一般化して考えるとモデルへの理解が捗ります。
物理現象を表す挙動のグループ化と物理現象の一般化を以下のように考えてみては如何でしょうか。
挙動のグループ化
定義・・・物理量の値を定義する
変換・・・物理量を変化させる
電源
コンデンサ
抵抗
貯蔵・・・物理量をため込む
物理現象の一般化
電圧や温度に対応するポテンシャルと電流や熱流量などのフラックスによって多くの物理現象を表す
ポテンシャル1
ポテンシャル2
フラックス
距離

## Slide 7
挙動のグループ化
定義・・・物理量を定義する
貯蔵・・・物理量をため込む
変換・・・物理量を変化させる
コンデンサ
熱容量
タンク
電源
温度定義
質量流量定義
抵抗
熱抵抗
パイプ
様々な物理ドメインに共通する挙動を以下のようにグループ化しました
境界条件、ソース/シンクと呼ばれています

## Slide 8
挙動のグループ化と既存の物理ライブラリの構成
Modelicaの標準的なライブラリであるModelica Standard Library(MSL)では物理ライブラリは基本的に以下の構成となります。
Sources ・・・定義
Sensors ・・・物理値の出力
Components・・・変換・貯蔵
Interfaces ・・・モデル共通のコード
Examples ・・・モデルのサンプル
物理的なモデル
特定の物理値を信号として出力するモデル
ライブラリの整理や使用に役立つモデル
Thermalパッケージの例
各単位系に合わせたモデル

## Slide 9
様々な物理ドメインを統一的な考え方で表す学問や試みは多く存在ます。
Modelicaでは移動現象論やボンドグラフの考え方との親和性が高く、それらの考え方を知っているとModelica言語の物理コンポーネントが理解しやすくなります。
本稿では、移動現象論の考え方を参考にModelicaでの物理モデルの構造を理解していきます。
物理現象の一般化

## Slide 10
物理現象の一般化 ー 移動現象論の概要
Modelicaにおける物理現象の捉え方は移動現象論のものと似ています。
両者は完全に一致するわけでは無いですが、考え方を学んでおくと理解が捗ります。
移動現象論では、特定の物理現象はポテンシャルとそのポテンシャルの勾配に応じて発生するフラックス(流束,移動量)によって表すことが出来ると考えます。
ポテンシャルとフラックスの関係式
(フラックス) = (比例定数)×(ポテンシャルの勾配)
ポテンシャル
P1
ポテンシャル
P2
フラックス
F
距離x
フラックスはポテンシャルの高いところから低いところへ流れます

## Slide 11
物理現象の一般化 ー 固体の熱伝導の場合
例えば、温度が高いところから低いところへ移動するという現象は温度をポテンシャルと考えて、その差と距離の比(勾配)に比例して熱流量(フラックス)が発生すると考えます。
固体
温度T1
温度T2
距離L
熱い
冷たい
熱流量Q
比例定数
k : 熱伝導率
A : 断面積
熱流量の計算式
フラックス
ポテンシャルの勾配

## Slide 12
物理現象の一般化 ー ポテンシャルとフラックス
系が分岐する際はポテンシャルとフラックスは以下のように取り扱います。
ポテンシャル ・・・ 同じ物理量が受け渡される
フラックス ・・・ 物理量の合計値が等しくなる
並列接続された電気抵抗
電気回路の場合、分岐点でのポテンシャルとフラックスは以下のようになります
電圧V：ポテンシャル、電流i：フラックス
V1=V2=V3
i1=i2+i3
V1
i1
V2
i2
V3
i3
ポテンシャル
フラックス

## Slide 13
挙動のグループ化と物理現象の一般化
ここまでで物理現象を表す挙動のグループ化と物理現象の一般化について整理してきました。
一般的にModelica言語では、物理現象を表す挙動を「定義」、「貯蔵」、「変換」の3種類に合わせてモデルを作成し、パッケージ化しています。
そして物理モデルは移動現象論の考え方を流用して実装されています。
Modelica言語では、ポテンシャル、フラックスに相当する考え方が文法内に導入されており非常に簡単にコーディング可能です。
次スライド以降では、ポテンシャル、フラックスに相当する物理量を確認しModelica言語での実装方法を確認していきます。

## Slide 14
Modelicaでのポテンシャルとフラックス
Modelicaではポテンシャルをアクロス変数、フラックスをフロー変数*1という変数で取り扱います。
物理現象 | MSL | アクロス変数 (ポテンシャル) | フロー変数 (フラックス) | 関係式の例*
電気 | Electrical | 電圧V | 電流 | V = R×I
熱 | Thermal.HeatTransfer | 温度T | 熱流量Q | Q=G×(Ta-Tb)/L
流体 | Thermal.FluidHeatFlow | 圧力p | 質量流量m | Δp=k×m/ρ
磁場 | Magnetic.FluxTubes | 磁位Vm | 磁束φ | Vm = Rm×φ
並進運動 | Mechanics.Translational | 位置s | 力F | F = c×(sa-sb)
回転運動 | Mechanics.Rotational | 回転角度φ | トルクτ | J×a=τa-τb
*記号の意味は補足スライド参考
MSLでの代表的なアクロス変数、フロー変数
*1 フロー変数はSimulinkなどではスルー変数と呼ばれます

## Slide 15
アクロス変数とフロー変数の文法
アクロス変数、フロー変数はconnectorクラスにて宣言されます
アクロス変数はスカラー（大きさのみで向きがない値)であり、フロー変数はベクトル(向きがある値)です。
例.アクロス変数、フロー変数の宣言方法
フラックス(ベクトル)に対応するフロー変数
ポテンシャル(スカラー)に対応するアクロス変数
温度
熱流量
フロー変数は「flow」と宣言します

## Slide 16
アクロス変数とフロー変数のメリット
T1 = T2 =T3 =・・・ = Ti
アクロス変数の接続の式
フロー変数の接続の式
Q1 + Q2+ Q3 + ・・・ + Qi =0
アクロス変数、スルー変数を宣言することでモデル同士を接続した際に各変数が物理的に自然な挙動となるように自動的に計算式が組み立てられます。
アクロス変数は各ポートの値を等しくなるように、フロー変数は各ポートの総量が０（保存則）となるように取り扱います。これによりモデルをいくら繋いでも削除しても同様の式となるのでシステムの変更が容易となります。
1
2
T1
Q1
T2
T2
T3
Q3
３
i
・・・
Ti
Qi

## Slide 17
アクロス変数は値を変更せずに受け渡します
アクロス変数の具体例 – 2モデルの接続
A
B
TA=10
TB= TA(=10)
T : 圧力
まずは基本となるアクロス変数の計算式を温度を例に取って解説します
以下のようにAモデルとBモデルがつながっており、Aモデルのポート温度をTA(=10℃)とします。温度はポート間で同じ値なのでBモデルのポート温度も10℃となります。
TA = TB
アクロス変数の接続の式

## Slide 18
アクロス変数の具体例 – 3モデルの接続
A
C
B
TA=10
TB=TC(=10)
アクロス変数の接続の式
TA = TB = TC
TB=TA(=10)
以下のように３つのモデルが接続され、モデルAのポート温度が10℃の時はモデルB,Cのポート温度はいくらしょうか？
Aモデルのポート温度が決まったら他のモデルも同様の値になります。
ここでB,Cのいずれかに固定温度値を定義してしまうと矛盾が発生して計算エラーとなってしまいます。
モデルB,Cのポート温度は10℃になります

## Slide 19
フロー変数の具体例 – 2モデルの接続
続いてフロー変数の計算式を熱流量Qを例に解説します
以下のモデルにおいて、Aモデルのポート熱流量をQA(=10W)とします。Modelica言語ではフロー変数についてモデルに流入する場合を正、モデルから流出する場合を負と考えるのが一般的です。
A
B
モデルBの熱流量QBは-10Wです
QA=10
QB+QA=0
スルー変数は接続されたポート間の総量がゼロとなるように値を受け渡します
QA + QB =0
スルー変数の接続の式

## Slide 20
フロー変数の具体例 – 3モデルの接続
以下のように３つのモデルが接続され、モデルA,Bのポート熱流量が10W,-5Wの時はモデルCのポート熱流量はいくらしょうか？
また、どのモデルからどのモデルへ熱流量が流れているのでしょうか？
モデルCの熱流量QCは-5Wです
フロー変数には向きがあるため、どのモデルからどのモデルに流れているかイメージしながら計算しましょう
QA + QB + QC =0
スルー変数の接続の式
A
C
B
QA=10
QA+QB+QC=0
QB=-5

## Slide 21
フロー変数の具体例 – 正負について
一般的にフロー変数では
  モデルに入る場合を正
  モデルから出て行く場合を負
とします
しかし、それでは熱流量が1W出て行く場合モデルの熱流量入力箇所に「-1」とユーザーは入力しないといけません。
直感的ではないためほとんどのライブラリではユーザーの入力は正として
モデル内部はマイナスをかけて負としています。
ポートの熱流量は「-1」
熱流量のパラメータ入力値は「1」
熱流量を与えるモデル

## Slide 22
アクロス変数、フロー変数のまとめ
Modelicaでは物理現象をアクロス変数、フロー変数の関係式で表します

## Slide 23
ストリーム変数

## Slide 24
Modelicaにおける物理量の表し方
Modelicaでは以下の3つの変数によって物理量の移動を表します。
流体の場合、圧力がポテンシャル、質量流量が流動量に対応します。
また、エンタルピーなどの流動量に応じて輸送される物理量も存在します。
流動量(ベクトル)に対応するフロー変数
ポテンシャル(スカラー)に対応するアクロス変数
圧力
質量流量
流動量に応じて輸送される物理量(スカラー)に対応するストリーム変数
比エンタルピー

## Slide 25
Modelicaにおける物理量の表し方
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
p3
m3
h3
p1 = p2 =p3
アクロス変数
フロー変数
m1 + m2+ m3 =0
ストリーム変数(３のポートの場合 )
pc
mc
hc
3
流入
流出

## Slide 26
ストリーム変数
物理現象の中には流動量(フロー変数)に応じて輸送される物理量もあります。
例えば流体中の微小物質(花粉など)やエンタルピーが代表例です。
Modelicaでは、そのような物理量をストリーム変数で表します。
左図のような流れの場合、C点地点のストリーム変数の値は上流側の流動量から計算されます
A
B
流れ
C
ストリーム変数は上流から流れてくる物理量を表しています
微小物質

## Slide 27
ストリーム変数のイメージ
川から流れてくる桃を例としてストリーム変数のイメージを説明します
川の流れに比例して流れてくる桃の数は増えるとします。
A->Bの向きに川が1m/sで流れている時、A点側から1分間に2個の桃が流れてくるとした場合、C点を通り過ぎる桃の数は2個/分となります。
A
B
川の流れ
C
(C点を通り過ぎる桃の数)=(川の速さ)×(C点での単位速さあたりで流れてくる桃の数)
桃c ： C点を通り過ぎる桃の数[個/分]
v ： 川の速さ[m/s]
桃’C ： C点での単位速さあたりで流れてくる桃の数[個/(分・速さ)]
桃c = v×桃’C

## Slide 28
ストリーム変数のイメージ
前スライドの計算式をModelicaの変数に当てはめると以下のようになります
説明 | 単位 | 記号 | 変数 | 接頭辞
川の速さ | m/s | v | フロー変数 | flow
C点での単位速さあたりで流れてくる桃の数 | 個/(分・速さ) | 桃’C | ストリーム変数 | stream
C点を通り過ぎる桃の数 | 個/分 | 桃C | フロー変数 | flow
桃c = v×桃’C

## Slide 29
逆流するとしたら・・・
さて川の流れが逆流した場合
C点を通り過ぎる桃の数(桃C)はいくらになるでしょうか？
答えはB点から流れてくる桃の数(桃’C )が分からない限り計算できません。
A
B
川の流れ
C
?
?
流れの上流側のストリーム変数の値を把握する必要があります

## Slide 30
逆流を考慮した桃の数
桃c = v×桃’C
桃’C =
桃’A
桃’B
(A->Bに流れる場合)
(B->Aに流れる場合)
上流側に応じて桃’Cの値は以下のように場合分けが必要です
(A or B点を通る桃の数(桃’A, 桃’B)が桃’Cと等しいとしています)
A
B
C
A
B
C

## Slide 31
川の速さVをA->Bに流れる場合を正、 B->Aに流れる場合を負としたら以下のように表すことができます
桃c = v×
桃’A
桃’B
(v > 0)
(v < 0)
ここではA,B点両方から流入しないとしています
・・・(1)
逆流を考慮した桃の数

## Slide 32
式(1)を一般的に書き直します
(輸送される物理量) = (フロー変数)×
ストリーム変数A
(フロー変数 < 0)
ストリーム変数B
(フロー変数 > 0)
・・・(2)
上式を記号化すると次式となります
輸送される物理量の計算式
記号は以下をイメージしています
質量流量m
比エンタルピーh
エンタルピーH

## Slide 33
計算の安定化
逆流が発生すると質量流量が0となる瞬間が発生します。
Modelicaにかかわらず数値計算では0となると計算が不安定になることが多くなります。
0は避けるため、 は以下の式で計算することにしましょう。
が正の場合、第二項が0
が負の場合、第一項が0となる
結果的に0を避けてが得られる
場合分けもなくなりスッキリしました
式を整理

## Slide 34
合流・分岐の計算のイメージ
A
CA
B
CB
以下の図のような条件でA, D側からBへ桃が流れるとしましょう
D
CD
桃’A
vA
= 1
= 2
桃’D
vD
= 2
= 5
この場合、以下はどのような計算式になるでしょうか？
CB点での単位速さあたりで流れてくる桃の数 桃’B
CB点を通り過ぎる桃の数 桃B
?

## Slide 35
合流・分岐の計算方法
A
CA
B
CB
D
CD
桃’A
vA
桃’D
vD
CB点を通り過ぎる桃の数(桃B)は次式となります
CB点での単位速さあたりで流れてくる桃の数(桃’B)は以下です
= 1
= 2
= 2
= 5

## Slide 36
合流・分岐の計算方法
p1
pm
p2
h1
m1
h2
m2
pn
・・・
hn
mn
左図のようにモデル1～Nから流出するm1～NがモデルMが流入する場合、ポートpmのストリーム変数hmは次式で計算できます
1
2
N
M
hm
mm

## Slide 37
ストリーム変数の例
さて、これまで簡単化のために
(輸送される物理量) = (フロー変数C)×
ストリーム変数A
(フロー変数B > 0)
ストリーム変数B
(フロー変数A > 0)
ここではA,B点両方から流入しないとしています

## Slide 38
ストリーム変数
ストリーム変数には以下のルールがあります

## Slide 39
inStreamオペレータとactualSreamオペレータ
inStreamオペレータ
コンポーネント内に流動量が流入する場合に適切な結果を返します
流出する場合は、流出先の値を参照して結果を返します
actualStreamオペレータ
コンポーネント内の流入出を考慮して計算式を切り替えます
actualStream(hi)

## Slide 40
ストリーム変数と物理量の関係
典型的なストリーム変数として扱える物理量に比エンタルピーhがあります
流体の熱量を考慮したエネルギー保存式を表すためのエンタルピーフローレートHは次式で表されます。
hが混ざった
値はhmix

## Slide 41
以下のような問題があります。それらを解決するためにstream変数を使用します。
While these equations are suitable for device-oriented modeling, the straightforward usage of this definition leads to models with discontinuous residual equations, which violates the prerequisites of several solvers for nonlinear equation systems. This is the reason why the actual mixing enthalpy is not modelled directly in the model equations. The stream connectors provide a suitable alternative.
ストリーム変数と物理量の関係

## Slide 42
ストリーム変数と物理量の関係
エネルギー保存式を解析できるように書き換えます
ただ式が複雑なため、まずは簡単な質量保存式を書き換えて式の流れを確認してみましょう

## Slide 43
ストリーム変数と物理量の関係
各ポートのh毎に整理し
それらをinStreamという関数で表す

## Slide 44
inStreamオペレータの使い方
流れ方向
-

## Slide 45
inStreamオペレータの使い方
流れ方向
p=1
m=-1
h=1
p=1
m=1
h=1
結果
入力値

## Slide 46
inStreamオペレータの使い方
流れ方向
結果
p=1
m=1
h=1
入力値
p=1
m=1
h=1

## Slide 47
inStreamオペレータの使い方
流れ方向

## Slide 48
オペレータを使用しないで計算すると・・・
なんとAllAcceptモデルのstream変数にはどんな値も入ってしまう

## Slide 49
StaticPipeのstream変数の計算
port_b.h_outflowはport_aの値
port_a.h_outflowはport_bの値
port_a,bの値が入れ替わるように定義されている

## Slide 50
port_a.h_outflow = mediums[1].h;
DynamicPipeのstream変数の計算
pipe.mediums[1].h = Modelica.Fluid.Pipes.DynamicPipe$pipe.Medium.specificEnthalpy_pT(pipe.mediums[1].p, pipe.mediums[1].T, 0, 0);

## Slide 51
actualStreamオペレータの使い方

## Slide 53
参考資料

## Slide 56
(mixing value for m_flowi > 0)
actualStream
inStream
m_flowj>0
m_flowj<0
Inlet
Accept
hj
hj
hi
hj
actualStream(hi)
hj
初期値エラー
m_flowj
Jに流入するときに成り立つ

## Slide 57
(assign) acceptActual1.streamPort1.h := smooth(0, if (-inlet1.m) > 0.0 then inlet1.h else 0.0) / (1.0 - (if (-inlet1.m) > 0.0 then 0.0 else 1.0))
1
1
1
(assign) acceptActual1.streamPort1.h := (99.0 - smooth(0, if (-inlet1.m) > 0.0 then inlet1.h else 0.0)) / (if (-inlet1.m) > 0.0 then 0.0 else 1.0)

## Slide 58
エンタルピーフローレート
比エンタルピー
https://build.openmodelica.org/Documentation/ModelicaReference.'stream'.html

## Slide 59
(mixing value for m_flowi > 0)

## Slide 60
h3
inStream(h3)
h2
inStream(h2)
h1
inStream(h1)
(mixing value for m_flowi > 0)

## Slide 61
Modelica Specification 3.3

## Slide 63
https://www.slideserve.com/ifeoma-young/overview-and-rationale-for-modelica-stream-connectors-january-27-2009

## Slide 64
https://www.claytex.com/tech-blog/fluid-connectors-modelica-standard-library/

## Slide 67
物理量の表し方
移動現象論という学問分野では、基本的な物理現象は、ポテンシャルとそのポテンシャルの勾配に応じて発生する移動量によって表すことが出来ると考えます。
(移動現象論：Transport phenomena)
例えば、球体が位置の高い方から低い方へ転がるという現象は、高さ(ポテンシャル)の高低差とその間の距離(勾配)に比例して流動量(物体の速度)が大きくなると考えます
高さh1
高さh2
距離x
速度v

## Slide 68
ポテンシャルと移動量の例
物理現象 | MSL | ポテンシャル | 移動量 | 関係式の例*
電気 | Electrical | 電圧V | 電流I | V = R×I
熱 | Thermal.HeatTransfer | 温度T | 熱流量Q | Q=G×(Ta-Tb)/L
流体 | Thermal.FluidHeatFlow | 圧力p | 質量流量m | Δp=k×m/ρ
磁場 | Magnetic.FluxTubes | 磁位Vm | 磁束φ | Vm = Rm×φ
並進運動 | Mechanics.Translational | 位置s | 力F | F = c×(sa-sb)
回転運動 | Mechanics.Rotational | 回転角度φ | トルクτ | J×a=τa-τb
R : 電気抵抗
Rm : 磁気抵抗
G : コンダクタンス
L : 距離
k : 損失係数
ρ : 密度
Δp : 圧力降下
c : バネ定数
J : イナーシャ
下付き添え字a,b : ポートa,bでの値
a : 角加速度

## Slide 69
物理現象の一般化 ー ポテンシャルとフラックス
系が分岐する際はポテンシャルとフラックスは以下のように取り扱います。